附件

碳达峰碳中和科技重大专项“揭榜挂帅”榜单

- 方向一：钢铁烧结工序节能降碳与减排增效关键技术与示范

- 需求目标

用户单位目前烧结固体燃料单耗45kg/t，料层厚度达到1000mm，已经达到了国际领先水平（国内平均水平800mm，固体燃料消耗55kg/t；国际水平700mm）。为了进一步节能降碳，研究采用清洁燃料替代技术和设备，替代部分的煤和焦炭，完善中试实验研究和进行生产性实验，烧结矿产品的各项指标要求优于用户单位目前烧结矿质量水平45kg/t，最终形成生物质碳烧结成套技术和设备一套，清洁燃料替代比例不小于30%，明显降低煤和焦炭单位产品使用量，为钢铁行业绿色低碳发展提供技术支撑。

- 考核指标

1.自主研发一套清洁燃料替代化石燃料烧结生产技术以及配套的控制系统工艺包，清洁燃料替代比例不小于30%，与目前用户单位使用固体燃料能耗45kg/t相比实现工序节能10-15%，降低固体化石燃料使用量20-30%，折合化石燃料减少使用量9kg/t。

2.完成一套清洁燃料替代的230平方米烧结生产线改造，配套进行烧结台车纳米材料保温，配料、混料、均匀布料等设备改造。

3.申请/授权发明专利不少于5项。

4.完成可靠性测试，并在用户单位完成应用示范落地。

- 实施周期

项目起止时间为2021年12月—2024年9月。

- “里程碑”考核节点和要求

（一）2021年12月—2023年9月

面向应用完成系列中试研究。中试规模：烧结杯实验装置直径300mm, 一次实验装料>90kg。

（二）2023年10月—2024年9月

实现示范应用，完成230平方米烧结机示范生产。在原来固体燃料单耗45kg/t（化石燃料）基础上减少30%, 工序节能10-15%以上，完成一套清洁燃料替代的230平方米烧结生产线改造，配套进行烧结台车纳米材料保温，配料、混料、均匀布料等设备改造。在源头和过程减少10%以上的SO2、NOx和CO2的产生量。推进我市钢铁行业节能和降碳应用场景的实现。

- 最终成果形式

1.自主研发一套清洁燃料替代化石燃料烧结生产技术以及配套的3套控制系统工艺包，满足设计指标。

2.研发完成一套清洁燃料替代的230平方米烧结生产线改造，配套进行烧结台车纳米材料保温，配料、混料、均匀布料等设备改造。

3.完成构建符合相关应用场景规定要求的生产平台，可推广应用平台。

- 榜单金额及资助项目数

支持1项。榜单总支持额度400万元，其中市财政支持200万元，用户单位投入支持200万元。

- 方向二：热浸镀锌关键工序控碳减排技术开发及应用示范

- 需求目标

用户单位目前已经实现天燃气消耗量控制在15.8立方米/吨管（行业平均水平一般超过16立方米/吨），锌料消耗控制在32.19kg/吨管的水平。为实现控碳减排，亟需研发钢管热浸镀锌关键工序控碳减排的核心技术（燃烧加热及余热利用、锌资源消耗控制）。研究内容包括：加热炉热能传递及综合利用、镀锌锅及锌液的稳态传热、加热炉燃烧最佳空燃比及稀薄燃烧技术应用的可行性、钢管锌层均匀性稳定可控的新型风环结构设计等，形成控碳减排、高产品质量控制、具有经济效益和社会效益的应用示范生产线一条。

- 考核指标

1.开发低能耗、低锌料消耗风环结构一套，在满足产品质量标准的前提下，标定产品的锌料消耗由当前32.19kg/吨管的水平，实现降低800g/吨管以上。

2.系统优化镀锌加热炉燃烧效率和提高余热综合利用水平，使应用示范生产线的天然气消耗量由当前15.8立方米/吨管的水平，实现降低7%以上，CO2排放量降低1.9kg/吨管以上。

3.申请专利不少于5项，其中发明专利不少于2项，形成的知识产权归用户单位所有。

4.在用户单位完成落地实施的应用示范线。

- 实施周期

项目起止时间为2021年12月—2024年9月。

- “里程碑”考核节点和要求

（一）2021年12月—2023年9月

1.完成钢管热浸镀锌关键工序控碳减排核心技术开发，形成一套低锌料消耗、钢管锌层均匀性稳定可控的新型风环。

2.申报专利5件以上，其中发明专利不少于2件。

3.初步形成一条应用示范生产线。示范线的天然气消耗量达到14.69立方米/吨管以下，CO2排放量降低1.9kg/吨管以上；锌料消耗达到31.39kg/吨管以下。

（二）2023年10月—2024年9月

1.应用示范生产线运行一年，考核指标稳定达到目标值。

2.控碳减排核心技术在用户单位进行示范推广，实现控碳减排技术引领行业发展。

- 最终成果形式

1.加热炉燃烧最佳能效、热能传递及综合利用优化设计方法；镀锌锅及锌液的稳态传热方案。

2.自主设计形成钢管锌层均匀性稳定可控的低能耗、低锌料消耗新型结构风环。满足考核指标。

3.形成核心技术可推广的、年产能不低于10万吨热浸镀锌钢管的应用示范生产线一条。

- 榜单金额及资助项目数

支持1项。榜单总支持额度400万元，其中市财政支持200万元，用户单位投入支持200万元。